Arquivos fonte, de entrada e saída do modelo SiB2

# Prof. Humberto Rocha		IAG/Universidade de São Paulo

Disciplina AGM-5724 			Interação Biosfera-Atmosfera

(1) O código fonte está em linguagem Fortran 77. Compilar os arquivos-fonte do programa para formar um arquivo executável com os seguintes arquivos (em único diretório):

sib2x.for

sib2xa.for

sib2xb.for

comsibc.h

pardif.h

(2) Arquivos de entrada para rodar o modelo: são necessários dois arquivos de entrada (leitura) em formato ASC-II (texto):

arquivo data1 : descrição dos

- parâmetros do sistema solo-vegetação

- condições iniciais das variáveis prognósticas

- controle de simulação (coordenadas, passo de tempo, instantes inicial e final)

arquivo data2 : contêm forçantes atmosféricas do modelo. O passo de tempo utilizado nos exemplos foi 1 h, portanto cada linha refere-se aos valores médios horários. Os acrônimos das variáveis estão na 1ª linha do arquivo data2:

- nymd		código do instante de simulação 	(ano/mês/dia/hora) = aammddhh

- Ki		irradiância de onda curta incidente   	(W m-2)

- em		pressão de vapor d’água   		(hPa)

- tm		temperatura do ar   			(K)

- um		velocidade horizontal do vento  	(ms-1)

- prec		precipitação				(mm)

Nota: pode haver outras variáveis no arquivo data2 que não são necessárias para a simulação (e.g. medidas de campo utilizadas para a comparação com o cálculo do modelo) por exemplo :

Rn		saldo de radiação observado 			(Wm-2)

H		fluxo de calor sensível 				(W m-2)

LE		fluxo de calor latente 				(W m-2)

Fc		fluxo total de CO2 				((mol CO2 m-2 s-1)

u*		velocidade de atrito 				(ms-1)

Nota: Os arquivos data1 e data2 devem estar no mesmo diretório do arquivo executável.

(3) Definir o intervalo de tempo da simulação :

Para saber o intervalo total disponível para a simulação consulte a 1ª coluna do arquivo data2, será possível escolher qualquer sub-intervalo dentre a primeiro e última linha. Prescreva o instante inicial e o final do período, no arquivo data1, alterando-se as variáveis nyfirst (início) e nylast (fim). Utilize um editor que salve como arquivo asc ou txt. Localize a linha onde estão escritos os nomes	 		nyfirst    	nylast

Altere o valor na linha abaixo dos nomes, por exemplo se for

01010100   	01123123

os algarimos de 01010100 significam na sequência 01=aa (ano 2001); 01=mm (mês 01); 01=dd (dia 01); 00=hh (hora 00), ou seja, o período de simulação é de 01/01/2001 as 00 h até 31/12/2001 as 23 h.

(4) Rode o programa, e na execução bem sucedida aparecerá uma sequência por dia de simulação:

main: iter nymd=     24   1010123

main: iter nymd=     48   1010223

main: iter nymd=     72   1010323

main: iter nymd=     96   1010423

main: iter nymd=    120   1010523

SiB2 HAS DONE.

(5) As saídas do modelo estão nos arquivos (asc II texto):

sib2dia.dat

sib2dt.dat

O arquivo sib2dia.dat é um arquivo diagnóstico, para registro de alterações do código, não utilizado para usuários iniciantes.

O arquivo sib2dt.dat contêm vários cálculos do modelo, e também as variáveis forçantes, em sequência temporal respectivamente:

Nymd		( item 1)

Ki 		( item 1)

Tm		( item 1, no data2 saída em oC)

em		( item 1)

um		( item 1)

prec 		( item 1)

Rn_m		saldo de radiação observado 			(Wm-2)

Alb		albedo de superfície				(adimensional)

Ldwn		irradiância de onda longa incidente 		(W m-2)

Lupw 		irradiância de onda longa emergente 		(W m-2)

Rn_C		saldo de radiação calculado 			(W m-2)

H_C		fluxo de calor sensível calculado		(W m-2)

LE_C		fluxo de calor latente calculado		(W m-2)

G_C		fluxo de calor no solo calculado		(W m-2)

J_C		fluxo de energia armazenada na coluna de ar do dossel (W m-2)

Fc_C		fluxo total de CO2 calculado			((molCO2 m-2 s-1)

Rsc_C		efluxo de CO2 do solo 			((molCO2 m-2 s-1)

An_C       	assimilação líquida de CO2 			((molCO2 m-2 s-1)

u*_C		velocidade de atrito calculada			(ms-1)

Td		temperatura do solo 					(oC)

Tc		temperatura do dossel					(oC)

Ta		temperatura de equilíbrio no interior do dossel	(oC)

A ou PPB	assimilação bruta de CO2 			((molCO2 m-2 s-1)

W1_C		grau de saturação da umidade do solo 1a camada 	(m3 m-3)

W2_C		grau de saturação da umidade do solo 2a camada 	(m3 m-3)

W3_C		grau de saturação da umidade do solo 3a camada 	(m3 m-3)

gcon		condutância do dossel					(mm s-1)

Evpt		evapotranspiração 					(mm h-1)

Trans		transpiração						(mm h-1)

Esoil 		evaporação do solo					(mm h-1)

Einterc		evaporação por interceptação				(mm h-1)

Prec		precipitação						(mm h-1)

Rs		escoamento superficial por saturação 			(mm h-1)

Rss		escoamento por drenagem vertical profunda		(mm h-1)

Runoff		escoamento hidrológico total = Croff + Qng		(mm h-1)

PARidir	irradiância PAR incidente direta			(W m-2)

PARidif	irradiância PAR incidente difusa			(W m-2)

albPARdir	albedo PAR de radiação direta				(adimensional)

albPARdif	albedo PAR de radiação difusa			(adimensional)